## Slide 1
シリアルポートに送信する二進数の構成
CW CCW
Ａ部
停止：1 1
前進：1 0
後進：0 1
F B
停止：1 1
前進：1 0
後進：0 1
F B
Ｂ部
停止：1 1
CW：1 0
CCW：0 1
関節
CW CCW
15° 15°
関節
CW15：1 0
CCW15：0 1
関節角度：CCW方向を正とする
【下位4bit】
1010 EASY時左移動姿勢（CW）
0101 EASY時右移動姿勢（CCW）
1000 相対角度-15度（CW）
0100 相対角度+15度（CCW）
1100 関節角度 0°
0011 関節停止
Ａ部
Ｂ部
関節
LA
RA
LB
RB
0010 CWに連続回転
0001 CCWに連続回転
0000 NOP（何も行わない）
1001 PT初期化（追加）
11111111 ：全モーター停止
※ 同じコマンド（8bitが同一）はＰＣからロボットに送信しない（全モーター停止含む：再考）．リアルタイム性は落ちるが，Arduino側の処理が追い付かずにデータを取りこぼすことを危惧しての仕様．