## Slide 1: 通信プロトコル２（2byte）
2023.05.08 T.Shirai
0 | * | * | * | * | * | * | *
1byte目
1 | * | * | * | * | * | * | *
2byte目
0 | 0 | * | * | * | * | * | * | *
* | * | * | * | * | * | *
16bit
(14bit)
1byte目の7bitと2byte目の7bitを合わせて14bitとする． （unsigned char → unsigned int）
コマンド（PC → Arduino），ステータス（Arduino → PC）共に 2byte に拡張
Ver. 2から以下の通信プロトコルに拡張する．
14bitのMSB側4bitをコマンド，LSB側10bitをオペランドとする．

## Slide 2: コマンド

## Slide 3: ステータス（レスポンス）

## Slide 4
シリアルポートに送信する二進数の構成
①
②
③
CW CCW
①
停止：1 1
前進：1 0
後進：0 1
F B
停止：1 1
前進：1 0
後進：0 1
F B
②
停止：1 1
CW：1 0
CCW：0 1
③
CW CCW
15° 15°
③
CW15：1 0
CCW15：0 1
下位4bit ：1010 絶対角度80°CW
下位4bit ：0101 絶対角度80°CCW
下位4bit ：1100 関節角度 0°
11111111 全モーター停止

## Slide 5
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
全モーター停止 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 関節含む
Ａ部モーター停止 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
A部モーター前進 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
Ａ部モーター後進 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
Ｂ部モーター停止 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 
Ｂ部モーター前進 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 
Ｂ部モーター後進 |  |  | 0 | 1 |  |  |  |  | 
 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 
関節９０度 |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 
関節ー９０度 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 
ー５度？ |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 
＋５度？ |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 
関節初期姿勢 |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 
関節停止 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 
関節ＣＷ |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 
関節ＣＣＷ |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 |