## Slide 1: 計測する動作
LA
RA
Ａ部
LB
RB
Ｂ部
関節
Ａ部
Ｂ部
関節
Ａ部
Ｂ部
関節
Ａ部
Ｂ部
関節
Ａ部
Ｂ部
関節
（a）直進・旋回
（b）並進

## Slide 2: 計測する特徴点（マーカー位置）
Pa
Pb
Pj
三ヶ所にマーカーを取り付ける．
（後で，Gokuraku_measureで中央をクリックし易い形状のマーカーを考える）

## Slide 3: 真上から撮影
課題：
画面の端では画像が“歪む“
十分な高さに安全にカメラを固定する方法 （録画開始，終了の操作は本体スイッチで行う必要がある）

## Slide 4: 上方にカメラを固定する方法
https://www.velbon.com/
いわゆる三脚を立てても，真下は撮影できない． （運台を９０度立てることができても，足が邪魔になる）
一脚を斜めに立てる方法を考えている．
全長が1.5mくらいまで伸びるものもあるが，高価．
安価で短い一脚に何らかの棒を延長すればコストは削減できる．ただし，不安定
UNC1/4, L=1/2, 六角ボルト

## Slide 5: 上方にカメラを固定する方法
阪本君の試案（2023.05.26）
5M14 阪本 精次【鈴鹿】: 白井 達也【鈴鹿】 三段ステップに一脚を取り付けたものを用いて撮影可能な範囲を計測した結果。 カメラレンズ地上高さ:196.2cm …
[025] 知能機械システム研究室 / 4. DI-DMC で 2023年5月26日 16:01:27 に投稿しました
高さを維持したまま，
角度を小さくする
固定方法は難しくなる
この部分に重り
どのみち固定方法がいまより難しくなるならば，カウンターウェイトの固定が楽なように，左右を入れ替えてはどうか？
→ 次ページ

## Slide 6: 上方にカメラを固定する方法
白井提案（2023.05.26）
高さを維持したまま，
角度を小さくする
この部分に重り
（中央よりも奥寄り）
この２個所で固定することで，角度を抑えることができる．ただし，柱に巻き付けていたのに対して，点で固定するため難しくなる．

## Slide 7: 画像計測結果の補正の必要性の検証
カメラの傾きは無いものとする（垂直真下を向いている）．
（水準器などを用いて確認？）
できるだけ細くて真っすぐな物体（アルミ棒など）を地面に置き，それをGokuraku_measureで計測する．棒の両端と中央の３元にマーカーを付ける．
それを横方向の棒の場合は上，中央，下（位置は適当で構わないが平行に），縦方向の棒の場合は左，中央，右（同じく）に移動しながら計測．
これで“レンズによる歪みの影響”が少ないか，大きいかが分かるでしょう．
もし無視できない歪みが発生しているならば，補正用の校正プログラムを作成します．

## Slide 8
LA
RA
Ａ部
LB
RB
Ｂ部
関節