## Slide 1
http://mslabo.sakura.ne.jp/WordPress/make/processing%E3%80%80%E9%80%86%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%83%AA%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9/%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%91%E3%83%83%E3%83%89%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AF/
【通常モード時】
ハット（十字キー）を押さない：全モーター停止 LTボタンとRTボタンがどちらも押されていないならば関節回転も停止
ハットキー 上（８キー）：前進 下（２キー）：後進 右（６キー）：関節角度をCWに回転しながら前方モーターが前進，後方モーターが後進 左（４キー）：関節角度をCCW変更しながら前方モーターが後進，後方モーターが前進
Ｘボタン（＋キー）：Advance modeのON/OFF
RB/LBボタン（７/９キー）：関節角度を相対的に-15度，+15度回転する．
RT/LTボタン（１/３キー）：押している間，関節をCW/CCW方向に回転する．
Ｙボタン（０キー）：関節角度を０度に戻す．
Ｂボタン（スペースバー）：全モーター強制停止
Ａボタン（－キー）：簡易自動コマンドを実行する
F1キー ～ F10キー：簡易自動コマンドを選択する．同じキーを再び押すと無効化できる．
【Advance mode時】
ハットキー 右（６キー）：関節角度不変で前方モーターが前進，後方モーターが後進 左（４キー）：関節角度不変で前方モーターが後進，後方モーターが前進
（注意）キーボードのテンキーが存在しないキーボードでは操作できない
ゲームパッドおよびキーボードによる操作（Ver.1.1）
7 | 8 | 9 | -
4 |  | 6 | +
1 | 2 | 3 | 
0 | SPC |  |